Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

| 1 | Назва предмета закупівлі | Сервер для обробки інформації Код згідно з ДК 021:2015 - 48820000-2 «Сервери» Ідентифікатор закупівлі - UA-2024-06-07-007365-а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | У зв’язку із виходом з ладу сервера Fujitsu Siemens Primergy BX 600 S3 та дискової системи Expension Shels Fibre CAT SX80, що були в експлуатації понад 10 років, Головним управлінням ДПС у Закарпатській області планується придбати сервер для обробки інформації. Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі: 1. Корпус: форм-фактор для встановлення у стандартну телекомунікаційну (серверну) шафу 19”, висота - 2U; наявність телескопічних рейок для монтажу в шафу 19". Платформа 19" 2U – 1 шт.; 2. Процесор: встановлено не менше 2-х (двох) процесорів Intel Xeon Silver не менше 2-го (другого) покоління; Кожен процесор повинен мати: - базову частоту не менше2,1GHz; - не менше 8 фізичних ядер (8 потоків). 3. Оперативна пам’ять: встановлено не менше 2-х планок пам’яті по 32GB DDR4-3200 ECC; 4. Диск (SSD): не менше 4 дисків 10TB 3.5" SAS 7200rpm enterprise , MTBF 1,200,000 hours, full duplex, dual port; 5. Диск (HDD): не менше 4 дисків 10TB 3.5" SAS 7200rpm enterprise , MTBF 1,200,000 hours, full duplex, dual port; 6. RAID-контролер: Broadcom 3108 RAID 8 ports SAS 12Gb/s, 1GB cache, with CacheVault, RAID levels: 0,1,5,6,10,50,60, PCI-E x8 3.0, 2xSFF-8643 int – 1шт.; 7. Блоки живлення: не менше 800W – 2 шт. Наявність комплекту кабелів для підключення до мережі живлення; 8. Мережева карта: наявність портів 1GbEBASE-T - не менше ніж 2 шт.; 9. Операційна система: Microsoft Windows Server 2022 Standard 64Bit English DVD 16 Core; 10. Усі комплектуючі повинні бути сумісні з сервером. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі сервера складає 301 000,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості послуг було складено з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), за результатами проведення моніторингу ринку серверів та з урахуванням потреб на 2024 рік. Закупівля відбувається за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів: Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2023-2025 роки (Головне управління ДПС у Закарпатській області), затверджена розпорядженням Закарпатської ОВА від 05.12.2022 № 855 (зі змінами). Розмір видатків з місцевого бюджету (згідно з розпорядженням Закарпатської ОВА від 17.04.2024 № 432) на закупівлю серверу складає 301 000,00 грн. |

Уповноважена особа

ГУ ДПС у Закарпатській області								Ігор ФОМІЧОВ